《竞赛用成年足球》“浙江制造”标准编制说明

1  项目背景

行业类别：C2421球类制造

行业规模：

## 2016-2019年球类制造行业产值占GDP比重

图表 1：2016-2019年球类制造行业产值占GDP比重

单位：亿元， %

| 年份 | 行业产值 | GDP产值 | 占GDP比重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016年 | 91.32 | 340902.81 | 0.0268% |
| 2017年 | 110.67 | 401512.80 | 0.0276% |
| 2018年 | 126.63 | 473104.05 | 0.0268% |
| 2019年 | 158.69 | 519470.10 | 0.0305% |

数据来源：国家统计局

## 2016-2019年球类制造行业企业规模分析

2016年球类制造行业有规模以上企业88家， 到2019年发展为131家。亏损企业由2016年的36家，变化为12家。根据2019年企业总数统计， 盈利企业为119家， 占企业总数的91.79%，亏损企业占企业总数的8.21%。

图表 2：2016-2019年球类制造行业企业规模

单位：家， %

| 年份 | 企业总数 | 盈利企业 | 亏损企业 | 盈利比例 | 亏损比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年 | 188 | 152 | 36 | 80.85% | 19.15% |
| 2017年 | 200 | 175 | 25 | 87.50% | 12.50% |
| 2018年 | 125 | 113 | 12 | 90.40% | 9.60% |
| 2019年 | 131 | 119 | 12 | 90.84% | 9.16% |

数据来源：国家统计局

2  项目来源

由义乌市奥凯体育用品有限公司向浙江省品牌建设联合会提出申请，经立项论证通过并印发了浙品联[2021]6号、《关于发布2021年第二批“品字标”团体标准（“浙江制造”标准类）制定计划的通知》，项目名称：《竞赛用成年足球》。

3  标准制定工作概况

3.1 标准制定相关单位及人员

3.1.1本标准牵头组织制定单位：义乌市标准化研究院。

3.1.2本标准主要起草单位：义乌市奥凯体育用品有限公司。

3.1.3本标准参与起草单位：浙江兰威体育用品有限公司。

3.1.4本标准主要起草人：吴晓明、刘家豪、袁荣辉、周小林、陈福生

3.2 主要工作过程

3.2.1 前期准备工作

- 调研及立项阶段

义乌市标准化研究院多次对义乌市奥凯体育用品有限公司进行调研，期间组织主导单位、参与单位进行了友好讨论，明确了“浙江制造”团体标准的定位和要求。完成相关标准的收集及国外知名企业标准、相关资料的翻译和收集，并对产品生产的各个流程进行了调查，并在此基础上整理产品特性指标，编制完善立项建议，进行了项目申报立项。

- 成立标准工作组

根据省品牌建设联合会下达的“浙江制造”标准制定计划，义乌市奥凯体育用品有限公司为了更好地开展编制工作，召开了标准起草准备会，成立了标准工作组，确定了研制计划，明确了《竞赛用成年足球》标准研制的重点方向。

- 研制计划

2021年1月到3月，调研阶段：义乌市标准化研究院和义乌市奥凯体育用品有限公司选派专业人员成立标准调研组，对现场生产进行调研，同时，广泛听取客户意见和建议，召开内部讨论会，编制了标准各工作阶段的任务、时间、人员的要求进度表。按照“浙江制造”标准工作组构成要求，组建标准工作组，明确标准研制重点和提纲，明确各参与单位或人员职责分工、研制计划、时间进度安排等情况。具体如下：

1.召开标准启动会暨研讨会（4月份），成立标准研制工作组；

2.起草标准征求意见稿（5月份）；

3.标准意见征集（5月-6月），征集利益相关方的意见；

4.标准评审（6月-7月），将标准送审稿提交省品牌联，申请标准评审；

5.标准报批（8月份），根据评审会专家意见和建议对标准进行修改完善，形成报批稿报省品牌联审查批准，择日发布。

3.2.2 标准草案研制

标准起草小组以搜集的国内外相关标准和资料为基础，对标现有国家标准、行业标准，比对国内各品牌先进产品，分析各项目指标的合理性和可行性，按照“浙江制造”标准研制要求，增加了基本要求、质量保证等方面的内容。经过标准起草小组共同努力，于2021年4月形成了标准草案。

3.2.3 征求意见

（根据标准版次调整）

3.2.4 专家评审

（根据标准版次调整）

3.2.5 标准报批

（根据标准版次调整）

4  标准编制原则、主要内容及确定依据

4.1  编制原则

标准研制工作组遵循标准“合规性、必要性、先进性、经济性、可操作性”的编制原则，充分考虑先进企业的技术水平，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性、可认证性。此外，本标准严格按照《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规范和要求撰写。

4.1.1 合规性

本标准的研制主要参考的标准和技术规范如下：GB/T 22892-2008 《足球》、IS 417-1-2003《足球、排球、篮球、网球、掷球和水球-第1部分：足球》等。本标准符合国家制定的现行法律、法规文件和强制性标准的要求，也与国家和本省制定的各项有关产品标准的法规性文件相适应。

4.1.2 必要性

足球作为足球产业经济的核心组成部分，随着全球迅猛的足球产业发展势头，足球相关产品买卖为拓展业务在全世界范围内逐渐形成一种新型的经济形势。足球制造是属于劳动密集型产业，进入行业门槛低的特性，全国大多数工厂基本停留在规模小，管理粗放，产品标准和行业标准混乱，甚至无标准，导致产品难以形成统一的市场，企业各自为战，恶性竞争，互不能发展壮大。另从足球相关产业的发展态势讲，中国足球的“御用”比赛足球绝大多数依靠国外厂商品牌。国内生产企业虽多，但是极大多数高质量的产品都是以代工为主，国际上的竞赛用球的技术指标都由外商提供，技术要求明显高于国家标准，也比国家标准更加全面。

针对这样的局面我们要想独立发展壮大自己的足球制造业，就要在与外资合作的同时，积极学习吸收，抓紧研发创新，争取早日摆脱外资的束缚。决不能满足于为他人作嫁衣裳的一时繁荣而忘记居安思危！

4.1.3 先进性

我国关于竞赛用成年足球的标准，现行相关标准为GB/T 22892-2008 《足球》，在上述标准中，每个测试球最低和最高反弹之间的最大差异和防水性中测试球初始质量的平均吸水率最大百分比两项指标未作出规定，公司参考IS 417-1-2003《足球、排球、篮球、网球、掷球和水球-第1部分：足球》的要求，新增了这两项指标，可以提高不同球体之间产品质量的稳定性。因为浙江制造标准的产品要求要高于行标、国标，在增加了上述两个指标后，按照国外高端客户的要求，适当提升了产品气密性、耐冲击性能和精密性相关的部分指标。标准的核心技术指标水平可达到“国内一流、国际先进”。

4.1.4 经济性

核心技术指标的设置虽然会增加企业的成本，但是安全卫生指标和功能特性指标的增设会进一步的提高产品的质量，增加产品的市场竞争力，为企业带来更多的机会。因此，该成本的投入是十分有必要的，也符合经济性的要求。

4.1.5 可操作性

指标的技术要求均有对应的检测方法，且可由第三方实验室检测；基本要求可验证、可核实；质量承诺要求可追溯。

另外，本标准也充分遵循了浙江制造团体标准作为包含产品全生命周期的综合性团体标准的理念进行编制。

4.2  主要内容

标准主要内容包括：本标准规定了竞赛用成年足球的术语和定义、产品分类和号型、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、产品使用说明、包装、运输、贮存及质量承诺。其中基本要求涵盖了研发设计、原材料、工艺装备、检验检测四个方面；技术要求包括外观质量和内在质量。

按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规范和要求撰写。

主要参考标准和技术规范：

GB/T 22892-2008 《足球》

IS 417-1-2003《足球、排球、篮球、网球、掷球和水球-第1部分：足球》

根据以上国家标准指导标准研制，同时：

考虑了：企业的检测能力和实验的可重复性。

结合了：浙江制造的定位理念及研制要求。

4.3  主要内容及确定依据

4.3.1基本要求

标准起草工作组主要以竞赛用成年足球制造企业义乌市奥凯体育用品有限公司的调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了研发设计、原材料、设备与工艺、检测能力等内容。

4.3.2技术要求

主要参考了GB/T 22892-2008 《足球》、IS 417-1-2003《足球、排球、篮球、网球、掷球和水球-第1部分：足球》中的技术要求，并结合了其他标准对技术指标进行了增加和修改：

- 考虑到产品弹性的稳定性，因此，参照IS 417-1-2003《足球、排球、篮球、网球、掷球和水球-第1部分：足球》增加了“每个测试球最低和最高反弹之间的最大差异”的指标，以提升对产品一个批次内的产品弹性稳定的要求。

- 考虑到精密性，因此，参照IS 417-1-2003《足球、排球、篮球、网球、掷球和水球-第1部分：足球》提升了“质量、圆周长”的指标，以提升对产品一个批次内的产品精密性更高的要求。

- 考虑到产品防水性的稳定性，因此，参照IS 417-1-2003《足球、排球、篮球、网球、掷球和水球-第1部分：足球》增加了“测试球初始质量的平均吸水率，最大百分比”的指标，以提升对产品一个批次内的产品防水性稳定的要求。

- 考虑到产品的特点，客户关注足球的精密性、气密性和耐冲击性能，实用性和耐用性，参照GB/T 22892-2008 《足球》（竞赛用足球一级）提升了产品的气压下降允差、冲击后膨胀率、冲击后变形值、冲击后球内压下降率等技术指标，确保产品的使用可靠性。

4.3.3试验方法

本标准中涉及到所有指标项目的试验方法，主要依据编制起草单位和主要生产企业以及业界已经普遍采用的试验方法和手段进行逐项的明确和规定。

4.3.4检验规则

依据GB/T 20001.10《标准编写规则 第10部分：产品标准》的要求。将检验类型分为出厂检验、型式检验。并根据市场需求和实际检验情况，确定出厂检验项目为外观质量全项、质量项目；确定型式检验项目为外观质量、质量、圆周长、圆周差、圆度、气密性、反弹高度、耐冲击性能、防水性全项。

4.3.5产品使用说明、包装、运输、贮存

本标准牵涉到的标志和运输要求由于都有了相应的国家标准GB/T 22892-2008作为依据，本标准直接引用。

4.3.6质量承诺

主要以企业实际及工作组调研情况为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了质量承诺与服务的内容：

（1）产品从出厂交付日期起，在符合本标准规定的贮存条件下，产品质保期为两年。

（2）产品质量有异议时，应在24小时内作出处理响应，及时为用户提供服务和解决方案。

5  标准先进性体现

5.1  型式试验内规定的所有指标对比分析情况

因为欧洲、美洲等足球俱乐部，对足球的质量要求更高一些，因此以义乌市奥凯体育用品有限公司为主要起草单位研制的《竞赛用成年足球》标准中，主要技术内容是在参照GB/T 22892-2008 《足球》、IS 417-1-2003《足球、排球、篮球、网球、掷球和水球-第1部分：足球》标准进行编写。另外，结合国外高端客户的需求，针对精密性、弹性、气密性、耐冲击性、防水性能等核心质量指标提出高要求，充分体现了本产品的先进性，详细见表1《竞赛用成年足球》标准比对分析表。

表1 《竞赛用成年足球》标准比对分析表

| 序号 | 质量特性 | 指标内容 | 国家标准要求 GB/T22892-2008 | 国际足联要求 | 行业标准要求 | 高端客户要求 WOLFSPORT GROUP.SL | 先进企业标准 | 拟制定的“浙江制造”要求 | 备注(新增/提升) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 竞赛用足球 一级 | 竞赛用足球 一级 |  |  |  | 竞赛用足球 一级 |  |
| 1 | 弹性 | 反弹高度mm | 1300-1400（1.8m跌落） | 1200-1650（2m跌落） | 无 | 1300-1400 | 无 | 1300-1400 | -- |
| 4 |  | 每个测试球最低和最高反弹之间的最大差异，cm（2m跌落） | -- | 10 | 无 | 10 | 无 | 每个测试球最低和最高反弹之间的最大差异，cm（1.8m跌落）10 | 新增 |
| 5 | 气密性 | 气压下降允差/% | ≤4（24h） | ≤20（72h） | 无 | ≤3（24h） | 无 | ≤3 | 提升 |
| 7 | 耐冲击性能 | 冲击次数/次 | 6000 | 2000 | 无 | -- | 无 | 6000 | -- |
| 8 |  | 冲击后膨胀率 | ≤1.03 | ≤1.022 | 无 | ≤1.02 | 无 | ≤1.02 | 提升 |
| 9 |  | 冲击后变形值/mm | ≤3 | ≤10 | 无 | ≤2 | 无 | ≤2 | 提升 |
| 10 |  | 冲击后球内压下降率/% | ≤6 | ≤17 | 无 | ≤5 | 无 | ≤5 | 提升 |
| 15 | 防水性 | 球体经淋水后，竞赛用足球质量增加/% | ≤10 | ≤15 | 无 | ≤8 | 无 | ≤8 | 提升 |
| 18 | 精密性 | 质量/g | 410-450 | 420-445 | 无 | 420-445 | 无 | 420-445 | 提升 |
| 19 |  | 圆周长/mm | 680-700 | 685-695 |  | 685-695 | 无 | 685-695 | 提升 |
| 20 |  | 圆周差/mm | ≤3 | -- | 无 | - | 无 | ≤3 | -- |
| 21 |  | 最大半径差/% | ≤1.5 | ≤1.5 | 无 | ≤1.5 | 无 | ≦1.5 | -- |

◆由表1分析可见，该浙江制造标准：

对照现行相关行业标准GB/T 22892-2008 《足球》、IS 417-1-2003《足球、排球、篮球、网球、掷球和水球-第1部分：足球》，本标准提高了气压下降允差、冲击后膨胀率、冲击后变形值、冲击后球内压下降率、质量、圆周长六项指标，新增了每个测试球最低和最高反弹之间的最大差异、测试球初始质量的平均吸水率，最大百分比等项指标及要求，提高了竞赛用成年足球的精密性、弹性、气密性、耐冲击性、防水性能水平。

- 每个测试球最低和最高反弹之间的最大差异，≦10cm（2m跌落）

新增理由说明：

考虑到产品弹性的稳定性，因此，参照IS 417-1-2003《足球、排球、篮球、网球、掷球和水球-第1部分：足球》增加了“每个测试球最低和最高反弹之间的最大差异”的指标，以提升对产品一个批次内的产品弹性稳定的要求。

- 质量：420-445g；圆周长：685-695mm

提升理由说明：

考虑到精密性，因此，参照IS 417-1-2003《足球、排球、篮球、网球、掷球和水球-第1部分：足球》提升了“质量、圆周长”的指标，以提升对产品一个批次内的产品精密性更高的要求。

- 测试球初始质量的平均吸水率，最大百分比≦8

新增理由说明：

考虑到产品防水性的稳定性，因此，参照IS 417-1-2003《足球、排球、篮球、网球、掷球和水球-第1部分：足球》增加了“测试球初始质量的平均吸水率，最大百分比”的指标，以提升对产品一个批次内的产品防水性稳定的要求。

4、冲击后膨胀率≦1.02；冲击后变形值/mm≦2；冲击后球内压下降率/%≦5

提升理由说明：

考虑到产品的特点，客户关注足球的精密性、气密性和耐冲击性能，实用性和耐用性，参照GB/T 22892-2008 《足球》（竞赛用足球一级）提升了产品的气压下降允差、冲击后膨胀率、冲击后变形值、冲击后球内压下降率等技术指标，确保产品的使用可靠性。

5.2  基本要求

根据“浙江制造”标准“四精”特征，在GB/T 22892-2008 《足球》、IS 417-1-2003《足球、排球、篮球、网球、掷球和水球-第1部分：足球》的基础上提升了标准指标要求，并增加了以下相关先进性内容：

5.2.1 研发设计

      - 应具备计算辅助软件，对球体、图案进行开发设计。

      - 应具备根据顾客的需求和产品的特性对材料选择、工艺优化的设计能力。

说明：可满足国内外主要高端客户对产品整体构造、功能、性能指标的要求。

5.2.2 原材料

- 按有关产品标准选用，皮革、再生革类表面材料有害物质限量值应符合GB 20400和表1的规定，聚氯乙烯人造革类表面材料有害物质限量值应符合GB 21550和表2的规定，合成革物理性能应符合表3的要求。

皮革、再生革有害物质限量

| 项目 | 限量值 |
| --- | --- |
| 可分解有害芳香胺染料/（mg/kg） | ≤30 |
| 游离甲醛/（mg/kg） | ≤300 |
| 被禁芳香胺名称见GB 20400，如果4-氨基联苯和（或）2-萘胺的含量超过30mg/kg，且没有其他的证据，以现有的科学知识，尚不能断定使用了禁用偶氮染料。 |

表2 聚氯乙烯人造革有害物质限量

| 项目 | 限量值 |
| --- | --- |
| 氯乙烯单体/（mg/kg） | ≤5 |
| 可溶性铅/（mg/kg） | ≤90 |
| 可溶性镉/（mg/kg） | ≤75 |
| 其他挥发物/（g/m2） | ≤20 |

表3合成革要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 厚度/mm | ≥0.8 |
| 表观密度/（g/cm3） | ≤0.6 |
| 拉伸负荷/N | ≥50 |
| 断裂伸长率/% | ≥20 |
| 撕裂负荷/N | ≥30 |
| 剥离负荷/（N/2cm） | ≥30 |
| 表面颜色牢度，级 | 干摩擦 | ≥4 |
|  | 湿摩擦 | ≥3 |
|  | 汗液摩擦 | ≥3 |
| 耐水度（水压14.7kPa，1min） | 表面无水珠 |

      - 胶水中有害物质的限量要求符合表4的要求。

表4 胶水有害物质限量

| 项目 | 限量值 |
| --- | --- |
| 游离甲醇（g/kg） | ≤1 |
| 苯/（g/kg） | ≤0.2 |
| 甲苯+二甲苯/（g/kg） | ≤10 |
| 总挥发性有机物/（g/L） | ≤50 |

- 油墨中有害物质的限量要求符合表5的要求。

表5 油墨有害物质限量

| 项目 | 限量值 |
| --- | --- |
| 铅(Pb) /（mg/kg） | <100 |
| 镉(Cd) /（mg/kg） | <100 |
| 汞(Hg) /（mg/kg） | <100 |
| 六价铬(Cr vi) /（mg/kg） | <100 |
| 锑（Sb）/（mg/kg） | ≤60 |
| 砷（As）/（mg/kg） | ≤25 |
| 钡（Ba）/（mg/kg） | ≤1000 |
| 镉（Cd）/（mg/kg） | ≤75 |
| 铬（Cr）/（mg/kg） | ≤60 |
| 铅（Pb）/（mg/kg） | ≤90 |
| 汞（Hg）/（mg/kg） | ≤60 |
| 硒（Se）/（mg/kg） | ≤500 |

说明：对于产品原材料的严格要求，有利于在生产过程中对产品质量进行把控，提高产品质量。

5.2.3 工艺与装备

- 应具备全自动下料机、自动丝网印刷机、高周波自动压痕裁切机、高周波自动烫印机、球胆自动缠纱机。

- 应采用自动贴皮合模工艺，刷胶采用自动化工艺。

说明：明确了产品的制造规范，通过使用高性能的、自动化的设备降低劳动强度，提高生产效率，满足市场对高品质的产品质量要求，提高工艺控制的水平，满足对产品品质稳定性的控制。

5.2.4 检验检测

◆应具备测量聚氨酯合成革厚度、耐磨测试的仪器。

◆应配备测量足球圆周长、质量等项目的检测设备。

说明：规范了检测能力，确保产品合格率，提升产品生产的稳定性和一致性。

5.2.5 质量承诺

◆产品从出厂交付日期起，在符合本标准规定的贮存条件下，产品质保期为两年。产品质量有异议时，应在24小时内作出处理响应，72小时内为用户提供服务和解决方案。

说明：通过质量承诺与服务，让客户安心使用产品，同时，满足国外高端客户对产品的使用要求。

6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1  本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况

本地方标准符合国家制定的现行法律、法规文件和强制性标准的要求，也与国家和本省制定的各项有关产品标准的法规性文件相适应。

6.2  目前国内主要执行的标准

目前国内主要执行标准是行业标准GB/T 22892-2008《足球》、IS 417-1-2003《足球、排球、篮球、网球、掷球和水球-第1部分：足球》

6.3  本标准引用了以下文件

GB/T 2828.1-2003  计数抽样检验程序  第1部分：按接收 质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 11625.1 篮球、足球、排球、手球试验方法 第1部分：圆度测定方法

GB/T 14625.2 篮球、足球、排球、手球试验方法 第2部分：反弹高度测定方法

GB/T 14625.3 篮球、足球、排球、手球试验方法 第3部分：动态耐冲击试验方法

GB/T 14625.4-2008 篮球、足球、排球、手球试验方法 第4部分：试验条件与试样准备

GB/T 14625.5 篮球、足球、排球、手球试验方法 笫5部分：圆周长、圆周差的测量

GB 20400	皮革和毛皮	有害物质限量GB 21550	聚氯乙烯人造革有害物质限量

QB/T 1646-2007	聚氨酷合成革

7  社会效益

浙江省省内生产竞赛用成年足球企业具备实施本标准的条件，本标准在省内具有实施的意义。随着足球制造的产业化，人们生活水平的提高，对产品质量的要求也会逐步提高，对比国外品牌的价格虚高，如果有国产品牌能在产品质量上可以一交高下，再加上价格优势，人们对国产品牌的逐步认可，还有通过个性化的定制等手段，国产足球会被更多的人认可。而且提高产品质量要求，对提升国内制造技术水平和竞争力，将是一个很好的促动。因此，本团体标准一旦发布实施，将为我省足球制造企业业提供一个很好的技术依据和规范，对提高整体制造水平具有重大的作用。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

该标准制定过程中，未出现重大意见分歧。

9  废止现行相关标准的建议

本标准为首次制定，无需废止其他标准。

10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省品牌联合会团体标准。

11  贯彻标准的要求和措施建议

对批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省“浙江制造”品牌建设联合会在网站上全文公布，供社会免费查阅。

12  其他应予说明的事项

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

《竞赛用成年足球》标准起草小组

2021年6月12日

附件1

标准技术指标出处

| 序号 | 条款号 | 技术指标条款名称 | 采用标准出处 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.1 | 规格尺寸及偏差 | GB/T22892-2008《足球》中5.2表4竞赛用足球一级 | 提升 |
| 2 | 6.2 | 质量 | GB/T22892-2008《足球》中5.3表5成年足球竞赛用足球 | 提升 |
| 3 | 6.3 | 圆周长、圆周差 | GB/T22892-2008《足球》中5.4表6竞赛用足球一级 | 提升 |
| 4 | 6.4 | 圆度 | GB/T22892-2008《足球》中5.5表7竞赛用足球 | 提升 |
| 5 | 6.5 | 气密性 | GB/T22892-2008《足球》中5.6表8竞赛用足球一级 | 提升 |
| 6 | 6.6 | 反弹高度 | 反弹高度应符合1300 mm∼1400 mm。 | GB/T22892-2008《足球》中5.7表9竞赛用足球 | 提升 |
|  |  |  | 每个测试球最低和最高反弹之间的最大差异，≤10 cm。 | 参考国际足联对竞赛用足球一级 | 新增 |
| 7 | 6.7 | 耐冲击性 | GB/T22892-2008《足球》中5.8表10外观质量竞赛用足球一级 | 提升 |
| 8 | 6.8 | 防水性 | 测试球初始质量的平均吸水率，最大百分比≤8%。 | GB/T22892-2008《足球》中5.9 | 提升 |
| 注：对应技术要求的试验方法参考相应的标准出处要求。其他未备注指标均与采用标准出处指标一致。 |

附件2

《竞赛用成年足球》标准征求意见汇总表

| 序号 | 章条编号 | 原 稿 | 改 为 | 提出单位 | 是否采纳 | 不采纳理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 竞赛用成年足球 Competitive adult football | 竞赛用成年足球 Competition adult football | 绍兴市标准化研究院 | 采纳 |  |
| 2 | 前言 | 本文件依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 本标准的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。 | 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 | 浙江（义乌）国家标准技术审评中心 | 采纳 |  |
| 3 | 1 范围 | 本标准适用于各种材料制成的竞技用足球。 | 本文件适用于以合成革为主要原料，经胶粘制成的竞赛用5号足球。 | 台州市标准化研究院 | 采纳 |  |
| 4 | 2 | 规范性引用文件 | 根据报批标准文本的引用情况，核对“2规范性引用文件”中的标准。 | 国家日用小商品质量监督检验中心 | 采纳 |  |
| 5 | 3术语和定义 | GB/T 22892-2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 | 本文件没有需要界定的术语和定义。 | 台州市标准化研究院 | 采纳 |  |
| 6 | 4.1设计研发 | 4.1.1球体设计应使用3D max或其他同类软件进行设计。 4.1.2图案设计使用coreldraw或其他同类软件进行设计。 | 4.1.1应具备计算辅助软件，对球体、图案进行开发设计。 4.1.2应具备根据顾客的需求和产品的特性对材料选择、工艺优化的设计能力。 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 采纳 |  |
| 7 | 4.2原材料 | 4.2.1按有关产品标准选用，以单组分纤维、海岛型藕状纤维和超细纤维基无纺布与聚氨酷通过湿法、干法复合制造的聚氨酯合成革应符合表1的规定。 4.2.2胶水质量符合REACH的要求。 4.2.3油墨质量符合REACH的要求。 | 4.2.1按有关产品标准选用，皮革、再生革类表面材料有害物质限量值应符合GB 20400和表1的规定，聚氯乙烯人造革类表面材料有害物质限量值应符合GB 21550和表2的规定，合成革物理性能应符合表3的要求。 4.2.2水中有害物质的限量要求符合表4的要求。 4.2.3油墨中有害物质的限量要求符合表5的要求。 表2-5见标准文本 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 采纳 |  |
| 8 | 4.3工艺装备 | 4.3.1使用全自动下料机、自动丝网印刷机、高周波自动压痕裁切机、高周波自动烫印机。 4.3.2球胆缠纱采用高性能自动设备，贴皮采用自动合模工艺，刷胶采用自动化工艺。 | 4.3.1应具备全自动下料机、自动丝网印刷机、高周波自动压痕裁切机、高周波自动烫印机、球胆自动缠纱机。 4.3.2应采用自动贴皮合模工艺，刷胶采用自动化工艺。 | 台州市标准化研究院 | 采纳 |  |
| 9 | 5 | 技术要求 | “5技术要求”修改为列表的形式。 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 采纳 |  |
| 10 | 5.8防水性 | 测试球初始质量的平均吸水率，最大百分比≤8%。每个球吸水量不超过，最大百分比≤10%。 | 球体经淋水后，质量增加≤8%。 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 采纳 |  |
| 11 | 7.2抽样 | 从出厂检验合格的产品中随机抽取6只（其中3只专测防水性）进行检验。 | 7.2.1出厂检验抽样：“5.1外观质量”应全检，“5.2质量”抽检数量应不小于10个。 7.2.2型式检验抽样：从出厂检验合格的产品中随机抽取6只（其中3只专测防水性）进行检验。 | 台州市标准化研究院 | 采纳 |  |
| 12 | 7.3.2型式试验 | 产品型式试验的项目应包含本标准第6章的全部要求。型式试验应在下列情况之一时进行： 试制新产品定型投产时； 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定时； 产品结构、工艺或使用材料有重大变更时； 产品停产一年后恢复生产时； 正常批量生产达一年时 国家质量管理或技术监督部门提出型式检验要求时； 正重要客户提出要求时。 | 产品型式检验的项目应包含本标准第5章的全部要求。型式检验应在下列情况之一时进行： 产品结构、工艺或、材料有重大变更时； 产品长期停产（六个月）后恢复生产时； 国家质量技术监督机构提出进行型式检验时； 正常生产时，每半年至少进行一次型式检验。 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 采纳 |  |
| 13 | 7.4合格判定 | a） 检验项目全部符合标准，则判为合格品； b） 气密性、反弹高度、耐冲击性、防水性等指标不合格的产品判为不合格品，不再复检； c） 其它项目不符合标准要求时，可在该批次中重新抽取3只样品对不合格项复检一次；复检结果全部合格，则判为合格品；否则，判为不合格品。 | 检验项目全部符合标准，则判为合格品。 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 采纳 |  |
| 14 | 9质量承诺 | 9.1产品从出厂交付日期起，在符合本标准规定的贮存条件下，产品质保期为两年。 9.2产品质量有异议时，应在24小时内作出处理响应，及时为用户提供服务和解决方案。 | 产品从出厂交付日期起，在符合本标准规定的贮存条件下，产品质保期为两年。产品质量有异议时，应在24小时内作出处理响应，72小时内为用户提供服务和解决方案。 | 台州市标准化研究院 | 采纳 |  |

附件3

《竞赛用成年足球》标准评审会 会议纪要

| 会议名称 | 《竞赛用成年足球》标准评审会 |
| --- | --- |
| 会议时间 | 2021年6月26日（星期六）9:30 |
| 会议地点 | 浙江省义乌市商城宾馆3楼云锦厅 |
| 参会人员 | 李博斌、黄金飞、陈璋、王正林、朱艳俊、喻能能、周江、王雨晴、项磊飚、张全泼、陈棠、陈福生、吴晓明、刘家豪、周小林 |
| 会议主要内容及结论 | 会议议程 1、义乌市标准化研究院周悦主持会议，介绍会议参会人员，明确会议流程； 2、播放“浙江制造”品牌建设历程视频； 3、义乌市奥凯体育用品有限公司总经理黄旭敏致辞并介绍企业发展历程、标准编制情况和先行性说明（PPT）； 4、专家组签署《“浙江制造”标准评审人员公正性声明及保密承诺》，介绍评审要求； 5、总经理黄旭敏对标准编制的主要内容和确定依据做简要说明； 6、起草小组代表对标准送审稿逐项朗读、说明，专家评议。 7、评审组对《竞赛用成年足球》标准的内容、编制说明提出如下修改建议： 一、《竞赛用成年足球》标准 （1）标准名称参照国家标准表述，修改为“竞赛用成年足球”，英文修改为“Competition adult football”。 （2）“前言”按照GB/T 1.1—2020要求格式进行修订。 （3）“1范围”中第二段修改为：本文件适用于以合成革为主要原料，经胶粘制成的竞赛用5号足球。 （4）根据报批标准文本的引用情况，核对“2规范性引用文件”中的标准。 （5）“3术语和定义”修改为：“本文件没有需要界定的术语和定义。” （6）“4.1设计研发”中修改为：“4.1.1应具备计算辅助软件，对球体、图案进行开发设计。”、“4.1.2应具备根据顾客的需求和产品的特性对材料选择、工艺优化的设计能力。” （7）“4.2原材料”中增加：皮革、再生革类表面材料，聚氯乙烯人造革类表面材料，胶水，油墨的有害物质限量的要求。 （8）“4.3工艺装备”修改为：“4.3.1应具备全自动下料机、自动丝网印刷机、高周波自动压痕裁切机、高周波自动烫印机、球胆自动缠纱机。”和“4.3.2应采用自动贴皮合模工艺，刷胶采用自动化工艺。” （9）“5技术要求”修改为列表的形式。 （10）“5.8防水性”修改为：球体经淋水后，质量增加≤8%。 （11）“7.2抽样”修改为：“7.2.1出厂检验抽样：“5.1外观质量”应全检，“5.2质量”抽检数量应不小于10个”和“7.2.2型式检验抽样：从出厂检验合格的产品中随机抽取6只（其中3只专测防水性）进行检验”。 （12）“7.3.2型式试验”按照国家标准的要求进行修改。 （13）“7.4合格判定”修改为：“检验项目全部符合标准，则判为合格品。” （14）“9质量承诺”修改为：“产品从出厂交付日期起，在符合本标准规定的贮存条件下，产品质保期为两年。产品质量有异议时，应在24小时内作出处理响应，72小时内为用户提供服务和解决方案。” 二、《竞赛用成年足球》标准编制说明 （1）标准编制说明需按评审情况进行相应的修改。 （2）《竞赛用成年足球》标准比对分析表中国际足联对竞赛用成年足球的要求，由于和国标的表述方式不同，专家建议换算成国标的要求，进行合并。 （3）删除“测试球初始质量的平均吸水率，最大百分比”这个指标项. 8、评审组经讨论，达成一致意见（见“评审意见”）。 |